Сер. Номер 00054

Настройка  узкополосного входа 89.2 МГц  , широкополосный вход 106.2  МГц

Устройство сложения BLR – CDB4  представляет собой мост, в основу которого входят два двухрезонаторных  полосно-пропускающих фильтра, два направленных ответвителя 3 дБ и балластная нагрузка . Мостовая схема в сравнении с подключением  типа “звезда” обеспечивает следующие преимущества:

- Наличие широкополосного входа с очень малыми потерями.

- Большая развязка между передатчиками при малом разносе частот.

- Через один фильтр проходит только половина мощности одного передатчика, что обеспечивает меньшие габариты фильтров.

Корпуса фильтров и ответвителей изготовлены из алюминиевого сплава.  Внутренние детали изготовлены из меди и латуни и покрыты серебром. Корпуса разъемов изготовлены из латуни и покрыты никелем ,или серебром.

В устройстве используются 3 дБ ответвители очень компактной конструкции, что является отличительным свойством изделия , благодаря чему требуется малая площадь установки.

Размеры фильтров, ответвителей, балласта и элементы термокомпенсации подобраны так, что для нормальной работы обдув не требуется. Это обеспечивает более надежную и экономичную эксплуатацию устройства.

| Электрические параметры |
| --- |
| Частотный диапазон, МГц | 87,5 - 108 |
| Волновое сопротивление входов, Ом | 50 |
| Максимальные потери в широкополосном входе, дБ* | 0,3 |
| Максимальные потери в узкополосном входе, дБ | 0,45 |
| Минимальное переходное затухание (развязка), дБ | 30 |
| Максимальный КСВН | 1,15 |
| Максимальная мощность на узкополосном входе, КВт | 2 |
| Максимальная мощность на широкополосном входе, КВт | 2 |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 4 |
| Минимальный разнос частот, МГц | 1 |
| Максимальная неравномерность АЧХ, дБ | В полосе частот ( 100, кГц | 0,1 |
|  | В полосе частот ( 150, кГц | 0,5 |

*    В большей части диапазона потери меньше 0,08 дБ

| Механические параметры |
| --- |
| Габариты, мм | 470x520x1444 |
| Вес, кг | 54 |
| Соединительные разъемы | 7/8” фланец на выходе 7/16” разъем на входе |

| Комплектация |
| --- |
| Устройство сложения | 1 шт. |
| Балластная нагрузка | 1 шт. |
| Кабель балластной нагрузки | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |

# Text boxes

# УСТРОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ НЕСКОЛЬКИХ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

BLR – СDB4

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ